Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

C E N O V Á P O N U K A

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Platnosť cenovej ponuky do:

Názov obstarávateľa: JAMEX, s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Považské Podhradie 438, 017 04 Považská Bystrica

IČO obstarávateľa: 31 644 813

Logický celok č. 1: Automatická strmienkovačka s dvojitým ohybom riadeným priemyselným počítačom so senzorickým riadením bezpečnosti - 1 ks

| Obchodné meno výrobcu logického celku: .......................................................................................... Typové označenie logického celku: ...................................................................................................... |
| --- |
|  | Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Základný stroj | na spracovanie hrebienkovej kotúčovej ocele o priemeroch: 6, 8, 10, 12, 14, 16 (v mm) | áno |  | ........,- |
|  | spracovanie dvoch drôtov súčasne pre jednotlivé profily: 6, 8, 10, 12 (v mm) | áno |  |  |
|  | automatická výmena jednotlivých profilov výstuže | áno |  |  |
|  | možnosť ohýbať aj protiohyby na oboch koncoch armatúry | áno |  |  |
|  | odoberací stôl dĺžky minimálne 12 m pre hotové výrobky | áno |  |  |
|  | automatické nastavenie rovnacích kladiek pre jednotlivé profily horizontálne a vertikálne nezávislé pre dva drôty rovnakého priemeru | áno |  |  |
|  | maximálna rýchlosť ťahu drôtu zo zvitku pomocou ťažných motorov minimálne (m/min) | 120 |  |  |
|  | riadenie výrobného procesu priemyselným počítačom so znázornením tvaru prvkov na monitore | áno |  |  |
|  | zadávanie tvarov do stroja pomocou čítačky | áno |  |  |
|  | riadiaci softvér pre plánovanie výroby do kancelárie | áno |  |  |
|  | senzorické bezbariérové zabezpečenie bezpečnosti operátora pri výrobe v pracovnej oblasti | áno |  |  |
|  | vybavenie umožňujúce ohyby väčších polomerov než je ohýbací čap pomocou softvéru (krepovanie) | áno |  |  |
|  | externý vstup do riadiaceho systému pre diaľkový dohľad | áno |  |  |
|  | počet samostatných nemotorizovaných zásobníkov pre zvitkovú oceľ s minimálnou nosnosťou 3,5 t | 6 |  |  |
|  | maximálny príkon zariadenia (kW) | 65 |  |  |
|  | maximálna priemerná spotreba elektrickej energie motorov (kWh) | 9 |  |  |
|  | stroj pri spracovaní kotúčovej ocele na všetkých pozíciách riadený elektrickými servomotormi | áno |  |  |
|  | bezpečnostné oplotenie pre odvíjacie bubny | áno |  |  |
|  | zdroj stlačeného vzduchu pre potreby stroja | áno |  |  |
|  | minimálny príkon zdroja stlačeného vzduchu (kW) | 6 |  |  |
|  | zdroj s maximálnym výstupným výkonom množstva vzduchu (l/min) | 1200 |  |  |
|  | stĺpový manipulátor pre obsluhu a optimalizáciu pracovného priestoru odvíjacích bubnov, pre zásobovanie vstupným materiálom | áno |  |  |
|  | minimálna nosnosť manipulátora (kg) | 3200 |  |  |
|  | minimálny obslužný rádius vyloženia manipulátora (mm) | 7000 |  |  |
|  | Cena za základný stroj (suma spolu) v EUR bez DPH |  |

| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku | Cena v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa |  |
|  | Osadenie logického celku (zariadenia) | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača |  |
|  | Zapojenie logického celku (zariadenia) | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku |  |
| Cena za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného celku (suma spolu) v EUR bez DPH |  |

|  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok č. 1: Automatická strmienkovačka s dvojitým ohybom riadeným priemyselným počítačom so senzorickým riadením bezpečnosti - 1 ks | Základný stroj |  | 1 ks |  |
|  | Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku |  | 1 ks |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH |  |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			    .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača